## Slide 1: Broer med dæk af glasfiber -status og fremtidsudsigter
Morten Gantriis Sørensen,
Product manager, Fiberline Composites A/S

## Slide 2: Broer med dæk af glasfiber
Agenda
Fiberline Composites A/S
  Hvad er det for nogle kompositter?
Pultrudering og kompositter generelt
Broer med dæk af glasfiber
  Cykel- og gangbroer
  Vejbærende broer
Broen i Karrebæksminde
Fremtiden

## Slide 3: Fiberline Composites A/S
Grundlagt i 1979
150 ansatte
Produktion i Middelfart, DK og Tianjin, CN
3 strategiske fokusområder
  Profiles for windows, doors and facades
  Profiles for wind energy
  Structural profiles
Firmaet

## Slide 4: Produktionsmetoder
Effektivitet eller formfrihed?
Ineffektiv
Manuel proces
Formfrihed
Effektiv
Automatiseret proces
Form låst
Håndoplæg
Vacuum bagging
Filament winding
Resin infusion
Pultrudering

## Slide 5: Materialer
Kombinationer
Matrix | Armering |  | 
 | Glasfibre | Kulfibre | Aramidfibre
Polyester | X | X | X
Vinylester | X | X | X
Polyuretan | X | X | X
Fenol | X | X | X
Epoxy | X | X | X

## Slide 6: Materialer
Armering, Rovings
Mock
Spun
Uni-directional

## Slide 7: Materialer
Armering, Måtter

## Slide 8: Materialeopbygning
Kompetencer og håndværk

## Slide 9: Profiler til strukturelle anvendelser
Arbejdskurve
Chart: Forlængelse [%]
| 0 | 0.125 | 0.14500000000000005 | 0.16500000000000006 | 0.18500000000000005 | 0.20500000000000004 | 0.22500000000000006 | 0.24500000000000005 | 0.26500000000000001 | 0.28500000000000009 | 0.30500000000000016 | 0.8 | 1.5 | 2
Steel s235 | 0 | 235 | 225 | 235 | 225 | 235 | 225 | 235 | 225 | 235 | 225 | 310 | 360 | 320
Fiberline SP E23 | 0 | 240 | 220 | 225 | 235 | 224 | 234 | 223 | 233 | 222 | 232 | 221 | 230 | 220 | 229 | 219 | 228 | 218 | 227 | 217 | 226 | 180

## Slide 10: Hvorfor bygge broer af glasfiber-kompositter?
Lang levetid
  Korrosionsbestandigt
  Vejrbestandigt
Minimal Vedligehold
  Ingen membran nødvendig
Hurtig montage
  Bygges off-site og løftes på plads
  Minimale trafikgener
  Lav vægt
  Frigørelse af kapacitet i fundamenter
Energivenligt materiale
God elektrisk isolation

## Slide 11: Cykel- og gangbroer
Kolding, DK
Opført: 1997
Dimensioner: 3,2 x 40 m
Vægt: 12 t
Rådgiver: Rambøll
100% Glasfiber
(Undtaget beslag & bolte)

## Slide 12: Cykel- og gangbroer
Nr. Aaby, DK
Opført: 2007
Dimensioner: 2 x 22 m
Vægt: 3,5 t
Rådgiver: Haasnoot
100% Glasfiber
(Undtaget beslag & bolte)

## Slide 13: Cykel- og gangbroer
Anna Paulowna, NL
Opført: 2011
Dimensioner: 2 x 23 m
Vægt: 4,4 t
Rådgiver: Haasnoot
100% Glasfiber
(Undtaget håndliste)

## Slide 14: Cykel- og gangbroer
Broer på samlebånd, Haasnoot bruggen, NL

## Slide 15: Cykel- og gangbroer
Foryd Harbour, UK

## Slide 16: Cykel- og gangbroer
Foryd Harbour, UK

## Slide 17: Cykel- og gangbroer
Foryd Harbour, UK

## Slide 18: Dækelementer til vejbroer
EU-projekt under ”Brite-Euram ” 4. rammebevilling
Projekt budget 4,2 mio. €
Udviklingsperiode fra Nov. 1992 to Oct. 2002
Deltagere:
Fiberline Composites A/S, DK
Mouchel, UK (Rådgivende ingeniør)
IETcc, ES (Udviklingscenter)
HIM Chemie B.V., NE (polymerbeton producent)
KTH, SE (Universtitet)
Oxfordshire County Council, UK (Bro-ejer)
Skanska Teknik AB, SE/GB (entreprenør)
ASSET brodæk element

## Slide 19: Eksempler på vejbroer
Oxfordshire, UK
Opført: 2002
Dimensioner:6,8 x 10 m
Vægt: 37 t (Glasfiber 12 t)
Glasfiber
Kulfiber

## Slide 20: Eksempler på vejbroer
Oxfordshire, UK

## Slide 21: Eksempler på vejbroer
M6 Mount Pleasent, UK
Opført: 2006
Dimensioner: 5,65 x 51,4 m
Vægt: 103 t (Glasfiber 18 t)
Ejer: Highways agency, UK
Glasfiber
Stål

## Slide 22: Eksempler på vejbroer
M6 Mount Pleasent, UK

## Slide 23: Eksempler på vejbroer
Lancashire, UK
Opført: 2007
Dimensioner: 4,9 x 10 m
Vægt: 12 t
Ejer: Network rail, UK

## Slide 24: Eksempler på vejbroer
Lancashire, UK

## Slide 25: Eksempler på vejbroer
Hessen, DE
Opført: 2008
Dimensioner:5 x 21,5 m
Vægt: 40 t (Glasfiber 9 t)
Glasfiber
Stål

## Slide 26: Eksempler på vejbroer
Hessen, DE

## Slide 27: Eksempler på vejbroer
Karrebæksminde, DK
Opført: 2011
Dimensioner: 5 x 25 m
Vægt: Glasfiber 13 t
Glasfiber
Eksisterende
Stålkonstruktion
Gangbro Påhænges eksisterende konstruktion

## Slide 28: Eksempler på vejbroer
Prefabrikation

## Slide 29: Eksempler på vejbroer
Forberedelse af underside

## Slide 30: Eksempler på vejbroer
Forberedelse af overside

## Slide 31: Eksempler på vejbroer
Støbning af belægning

## Slide 32: Eksempler på vejbroer
Færdigfabrikeret og klar til transport

## Slide 33: Eksempler på vejbroer
Transport

## Slide 34: Eksempler på vejbroer
Transport

## Slide 35: Eksempler på vejbroer
Installation

## Slide 36: Eksempler på vejbroer
Installation

## Slide 37: Eksempler på vejbroer
Installation

## Slide 38: Karrebæksminde bridge
Færdig!

## Slide 39: Pris
Sammenligning fra M6 broen
Ekstra omkostninger
på 290m2
Besparelser
på 290m2
0 kr
4.720 kr/m2
3.430 kr/m2
3.510 kr/m2
Materialer
Kran
Byggeplads
Trafikstyring
Traffic delay
Budgetpris overbygning:
12.000 kr/m2

## Slide 40: Fremtiden
Bro over Thames: Optima projects, UK

## Slide 41: Fremtiden
Bro over Thames: Optima projects, UK

## Slide 42: Fremtiden
Vejbærende broer i elementer
Vægt ca. 25T
Installationstid ≈ 2 timer

## Slide 43: Fremtiden
Vejbærende broer i elementer
50 m
12 m

## Slide 44: Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?
mgs@fiberline.com